CIRCUIT #1

R1 = 4.0 (

CIRCUIT #2

R1 = 0.50 (

CIRCUIT #3

# Text boxes

3.0 (

4.0 (

20 V

6.0 (

I = 2.0 A

|  | Current (C/s) | Voltage Across (J/C) | Power Output (J/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-( | 2.00 | 8.00 | 16.0 |
| 3-( | 1.33 | 4.00 | 5.33 |
| 6-( | 0.667 | 4.00 | 2.68 |
| R1 | 2.00 | 8.00 | 16.0 |
| Battery | 2.00 | 20.0 | 40.0 |

R1

2 V

R1

4.0 (

|  | Current (C/s) | Voltage Across (J/C) | Power Output (J/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 4.50 | 2.00 | 9.00 |
| 4.0-( | 1.50 | 6.00 | 9.00 |
| 2.0-( | 3.00 | 6.00 | 18.0 |
| Battery | 4.50 | 8.00 | 36.0 |

8.0 V

2.0 (

|  | Current (C/s) | Voltage Across (J/C) | Power Output (J/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.0-( | 1.00 | 12.0 | 12.0 |
| 3.0-( | 1.50 | 4.50 | 6.75 |
| 10.0-( | 0.750 | 7.50 | 5.625 |
| 2.0-( | 0.750 | 1.50 | 1.125 |
| 8.0-( | 0.750 | 6.00 | 4.50 |
| Battery | 2.50 | 12.0 | 30.0 |